## Slide 1
内容摘要
启动
■
中断、异常和系统调用
■
  背景
  中断、异常和系统调用相比较
  中断和异常处理机制
  系统调用的概念和实现
  程序调用与系统调用的不同之处
  系统调用示例
  开销

## Slide 2
背景
为什么需要中断、异常和系统调用
■
在计算机运行中，内核是被信任的第三方
只有内核可以执行特权指令
方便应用程序
中断和异常希望解决的问题
■
当外设连接计算机时，会出现什么现象？
当应用程序处理意想不到的行为时，会出现什么现象？
系统调用希望解决的问题
■
用户应用程序是如何得到系统服务？
系统调用和功能调用的不同之处是什么？

## Slide 3
内核的进入与退出
异常
(代码执行出错)
异常服务
例程
中断向量表
系统
调用表
系统调用
实现
设备驱动
内核
应用程序
外部设备
中断
设备访问数据流
系统调用接口
函数库

## Slide 4
中断、异常和系统调用
  系统调用（system call）
■
  应用程序主动向操作系统发出的服务请求
  异常(exception)
■
    非法指令或者其他原因导致当前指令执行失败
    (如：内存出错)后的处理请求
  中断(hardware interrupt)
■
    来自硬件设备的处理请求

## Slide 5
中断、异常和系统调用比较
源头
■
中断：外设
  异常：应用程序意想不到的行为
  系统调用：应用程序请求操作提供
  服务
响应方式
■
中断：异步
  异常：同步
  系统调用：异步或同步
处理机制
■
中断：持续，对用户应用程序
是透明的
  异常：杀死或者重新执行意想不到的
  应用程序指令
  系统调用：等待和持续

## Slide 6
中断处理机制
    依据内部或外部事件设置中
    断标志
    依据中断向量调用相应中断
    服务例程
  在CPU初始化时设置中断使能
  标志
■
硬件处理

## Slide 7
中断和异常处理机制
  软件
  现场保存（编译器）
  中断服务处理（服务例程）
  清除中断标记（服务例程）
  现场恢复（编译器）

## Slide 8
中断嵌套
硬件中断服务例程可被打断
■
  不同硬件中断源可能硬件中断处理时出现
  硬件中断服务例程中需要临时禁止中断请求
  中断请求会保持到CPU做出响应
异常服务例程可被打断
■
  异常服务例程执行时可能出现硬件中断
异常服务例程可嵌套
■
  异常服务例程可能出现缺页